## Slide 1: Click to edit Master title style
FPPT.com

## Slide 2: Slide Title
Make Effective Presentations
Using Awesome Backgrounds
Engage your Audience
Capture Audience Attention

## Slide 3: Slide Title
Make Effective Presentations
Using Awesome Backgrounds
Engage your Audience
Capture Audience Attention

## Slide 4: Slide Title
Product A
ការវិភាគលើបណ្ដាញចាស់
ការរៀបចំបណ្ដាញថ្មី
Feature 3
Product B
Feature 1
Feature 2
Feature 3

## Slide 5
Topology ចាស់របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ TechTrend

## Slide 6
តាមរយៈការវិភាគទៅលើ Topology និង Configuration របស់បណ្ដាញខាងលើរួចមក​ ឃើញថាមាននូវភាពទន់ខ្សោយជាច្រើនដូចជា៖
ផ្នែកសន្តិសុខ
  Switch និង Router ប្រើប្រាស់ Protocol Telnet ដើម្បីធ្វើ Management Remote Access ដែលមិនមានសុវត្ថិភាព
  មិនមាន Network Segmentation (VLAN) ពោលគឺអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ស្ថិតក្នុង Network តែមួយដែលជា Single Broadcast Domain អាចនឹងទទួលផលវិបាកពី Broadcast Storms និងការវាយប្រហារផ្នែកសន្តិសុខ។
  Ports របស់ Switch មិនមាន Configuration ទាក់ទងនឹង Port Security ដែល Attacker អាចប្រើប្រាស់ Software ដូចជា macof ដើម្បីបង្កើតនូវ MAC Address ក្លែងក្លាយជាច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលធ្វើអោយ MAC Address Table របស់ Switch មិនអាចផ្ទុកអស់ ពេលនោះ Switch នឹង Flood រាល់ Frames ទាំងឡាយដែលពេលនោះ Attacker អាចទទួលបាន Frames ទាំងឡាយដែលចរាចរក្នុងបណ្ដាញ។

## Slide 7
  Ports របស់ Switch ដែលមិនបានប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានបិទ (Shutdown)​ និងស្ថិតនៅ mode (Dynamic Auto) ដែលធ្វើអោយប្រឈមនឹង VLAN Hopping ដែល Attacker អាចក្លែងបន្លំ Device របស់ខ្លួនជា Switch និង​ធ្វើ Negotiation ដើម្បីបង្កើត Trunk Link។ ពេលនោះ Device របស់ Attacker អាច Access ទៅគ្រប់ Devices ផ្សេងទៀតទោះស្ថិតក្នុង VLAN ផ្សេងក៏ដោយ។
  Switch មិនមាន Configuration ទាក់ទងនឹង DAI ដែលអាចអោយ Attacker អាចផ្ញើ Gratuitous ARP Replies​ ដោយបន្លំយក IP Address របស់ Default Gateway មាន MAC Address ដែលជារបស់ Attacker ទៅអោយគ្រប់ Devices នៅក្នុង LAN ដែលពេលនោះនឹងកើតមាន Man-in-the-Middle Attack ជាដើម។
  Router មិនមាន Configuration ទាក់ទងនឹង ACL មិនអាចធ្វើ Packet Filtering ដើម្បីអនុញ្ញាត ឬ​ បដិសេធការ Access ទៅកាន់ Services ផ្សេងៗ

## Slide 8
  Switch​ មិនមាន Configuration ទាក់ទងនឹង PortFast និង BPDU Guard ដែល Attacker អាចធ្វើ STP Attacks​ ធ្វើអោយមាន​កំណែប្រែ Topology ដោយ​ Device របស់ Attacker ជា Root Bridge ហើយមាន Man-in-the-Middle Attack ជាដើម។
  ផ្នែក Switching
    Switch មិនមាន Configuration ទាក់ទងនឹង VLAN ពោលគឺអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ស្ថិតក្នុង Network តែមួយដែលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រង និងជា Single Broadcast Domain អាចនឹងទទួលផលវិបាកពី Broadcast Storms ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបណ្ដាញ។
    មាន Switch តែមួយដែលគ្មាន Redundancy, Load Balancing, Low Bandwidth និងមិនអាចធានាបាននូវ Fault Tolerance

## Slide 9
  ផ្នែក Routing
    មាន Router តែមួយដែលគ្មាន Redundancy មិនអាចធានាបាននូវ Fault Tolerance និង​ High Availability
    មិនមាន Configurations ទាក់ទងនឹង ACL ដែលមិនមានការ Filter Packets ចរាចរក្នុងបណ្ដាញដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបណ្ដាញ

## Slide 10
In new topology, add a DHCP server linked to a switch and switch linked to router and implement DHCP snooping to prevent DHCP starvation (DoS)
Use Etherchannel
Disable CDP for security

## Slide 11
Configure Default Gateway of 192.168.1.1